| Dokument |
| --- |
| Textová část |
| Název stavby |
| Rekonstrukce VO Velké Hamry |
| Číslo zakázky |
| _ |
| Vypracoval: | Ing. Stanislav Bílek |  |  |
| Telefon: | 603 586 208 | Podpis: | …………………………… |
| Datum tisku: | 30.9.2013 |  |  |

| Průvodní zpráva Souhrnná zpráva Staveniště a provádění výstavby Technická zpráva Přílohy technické zprávy |
| --- |
| Obsah: |
| A. | Průvodní zpráva |
| A.1. | Základní identifikační údaje |
| A.2. | Zdůvodnění stavby |
| A.3. | Výchozí podklady |
| A.4. | Členění stavby |
| A.5. | Termíny |
| A.6. | Související investice a koordinační opatření |
| B. | Souhrnná zpráva |
| B.1. | Charakteristika území |
| B.2. | Rozsah stavby |
| B.3. | Bezpečnost práce |
| B.3.1. | Bezpečnost práce při provádění stavby |
| B.3.2. | Bezpečnost práce při provozování el. zařízení |
| B.4. | Vliv na životní prostředí |
| B.5. | Odpady |
| B.6. | Požadavky na protipožární ochranu |
| C. | Staveniště a provádění výstavby |
| C.1. | Zařízení staveniště |
| D. | Technická zpráva |
| D.1. | Technické údaje |
| D.1.1. | Rekonstrukce rozvodny 10 kV |
| D.1.2. | Rekonstrukce rozvodny 35kV |
| D.1.3. | Instalace dálkového ovládání a napojení na ŘS |
| D.2. | Vlivy prostředí |
| D.3. | Závěr |
| E. | Přílohy technické zprávy |
| E.1. | Specifikace dodávek |
| E.2. | Seznam odpadů |

# Průvodní zpráva

## Základní identifikační údaje

Název stavby:	VELKÉ HAMRY - VO

Místo stavby:	Velké Hamry

obec:	Velké Hamry

kraj:	Liberecký

Investor:	obec Velké Hamry

Sídlo investora:	Velké Hamry 362

Zpracovatel projektu:	BIMONT s.r.o.

Sídlo zpracovatele:	České mládeže 713/122, Liberec, 460 08

IČ:	47781262

Projektant:	Ing. Stanislav Bílek

Provozovatel stavby:	Město Velké Hamry

Způsob provádění stavby:	dodavatelsky

Zhotovitel stavby:	dle výběrového řízení

Stupeň dokumentace:	projekt stavby

## Zdůvodnění stavby

Výměna dožitých stožárů a lamp VO.

## Výchozí podklady

Zadávací návrh – požadavek obce

## Členění stavby

SO01 – výměna lamp VO

SO02 – výměna kabelu VO

## Termíny

Zahájení stavby:	3Q/2013

Dokončení stavby:	4Q/2013

Uvedení do provozu:	4Q/2013

## Související investice a koordinační opatření

Nejsou.

# Souhrnná zpráva

## Charakteristika území

Stavba bude svým rozsahem omezena na stávající kabelové vedení VO a na stávající lampy VO (obecní pozemky) a neovlivní jiná území nebo objekty.

## Rozsah stavby

Výměna dožitých stožárů a lamp VO, výměna poruchového kabelu VO.

## Mapové a geodetické podklady

Katastrální mapa k.ú. Velké Hamry, Plavy, Bohdalovice.

## Bezpečnost práce

### Bezpečnost práce při provádění stavby

Podle ustanovení §158 zákona č.183/2006 (Stavební zákon - dále jen SZ) v platném znění patří odborné vedení provádění stavby nebo její změny do vybraných činností ve výstavbě. Zhotovitel musí podle §160 SZ zajistit odborné vedení provádění stavby, provádět stavbu v souladu s rozhodnutími a s ověřenou projektovou dokumentací, musí dodržovat obecné technické požadavky na výstavbu i jiné předpisy a technické normy, dále musí zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životného prostředí a bezpečnosti práce.

### Bezpečnost práce při provozování elektrického zařízení

Je nutno dodržovat zákony, vyhlášky, ČSN a PNE 330000-6, bezpečnostní předpisy a technologické postupy (příkaz ”B”). Zvláštní pozornost je nutno věnovat pracím v blízkosti částí elektrického zařízení pod napětím (příkaz"B") ve smyslu platných norem.

## Vliv na životní prostředí

Stavba nebude vykazovat nepříznivý vliv na životní prostředí.

## Odpady

Vzniklý odpad bude roztříděn podle jednotlivých druhů a bude odevzdán na skládku. Za nakládání se vzniklými odpady při realizaci stavby odpovídá dodavatel stavebních prací.

## Geodetické zaměření

Před dokončením stavby zajistí investor geodetické zaměření skutečného provedení stavby.

## Požadavky na protipožární ochranu

Při výstavbě: protipožární předpisy týkající se motorových vozidel a stavebních strojů – zabezpečují obsluhy. Zařízení staveniště – předpisy vyvěšenými na místě ZS.

Při provádění výkopů nebude výkopek zakrývat vodovodní uzávěry a hydranty.

Při provádění výkopů bude zachován průjezd šíře 3 m.

# Staveniště a provádění výstavby

## Zařízení staveniště

Plochy potřebné pro vybudování zařízení staveniště nejsou v PD řešeny. Nutnost vybudování zařízení staveniště určí vybraný dodavatel stavby, který není v době zpracovávání a dokončení PD znám, a bude vybrán podle zákona č.199/94 Sb. o zadávání veřejných zakázek až před vlastní výstavbou.

Využití pozemků vybraných dodavatelem pro vybudování zařízení staveniště, pokud bude dodavatelem zřizováno, bude dodavatelem stavby projednáno s vlastníky těchto pozemků.

Budované zařízení staveniště bude mobilním zařízením, ve kterém bude řešeno sociální zařízení pro pracovníky dodavatelské firmy. Přívod elektrické energie pro potřeby zařízení staveniště bude řešen provizorní přípojkou, která bude napojena na veřejnou síť NN po dohodě s pracovištěm ČEZ Distribuce, a.s., v místě stavby.

Další energie nebo media nejsou ke zdárnému provedení stavby, s ohledem na technologii výstavby, nutné.

# Technická zpráva

## Technické údaje

### Část NN

Napěťová soustava:	3/PEN  ~ 400/230 V, 50 Hz

Jmenovité proudové zatížení:	dle ČSN 33 2000-5-523 ed.2

Ochrana před nebezpečným dotykem:

základní ochrana: 		polohou, dvojitou izolací a krytím dle PNE 33 0000-1

ochrana při poruše: 	automatickým odpojením od zdroje použitím nadproudých 				jistících prvků dle PNE 33 0000-1

## Vlivy prostředí

Typ prostoru:	VI

Prostor:	nebezpečný dle PNE 33 0000-2

Námrazová oblast:	střední N2

Třída znečištění ovzduší:	I-II

Třída zeminy:	3, 4

## Použitý materiál

Ke stavbě bude použit materiál vybraný investorem stavby.

## Popis stavby

Výměna dožitých stožárů a lamp VO

Od lampy č.1 po lampu č. 74 a od č. 85 po č. 98 budou stávající stožáry a svítidla VO odstraněny a nahrazeny novými. Nové lampy VO budou umístěny do stávajících míst původních lamp.

Budou použityt bezpaticové 5m sadové stožáry, dvoustupňové, pozinkované a bezpaticové 10m uliční dvojstupňové stožáry UZL-10. Svítidlo budou typu NANO 1 LED/5102/24 LED/28W/350mA a NEOS 3/1552/E40/400W/HPI.

Pokud stávající kabely VO nebudou dostatečně dlouhé pro připojení nových lamp VO, budou kabely naspojkovány a v potřebné délce prodlouženy.

Zapojení od svorek lampy po svítidlo bude provedeno kabelem CYKY 3Cx1,5 mm2.

U lamp od č. 75 po č.84. dojde k výměně pouze svítidla (stožáry zůstanou stávající).

Výměna poruchového kabelu VO

Z důvodu častých výpadků a zastaralosti stávajícího kabelového vedení VO mezi lampou č. X (u č. 85) po č. 98, dojde k jeho výměně. Od stávající lampy VO č. X bude napojen nový kabel VO CYKY 5x2,5 mm2, který povede ve stávající trase původního zastaralého kabelu.

Jedná se o výměnu vedení technické infrastruktury (energetického vedení), při které se nemění jeho trasa a dle §79 odst. 2s zákona č. 183/2006 Sb. nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas.

## Křižovatky a souběhy

Nejsou.

## Závěr

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných ČSN a souvisejících předpisů, podle nichž budou provedeny i montážní a demontážní práce., vlastníků pozemků a správců podzemních zařízení.